`

建设项目环境影响报告表

# （报批本）

项目名称 :新建交口县河东、迎宾、后水头、南沟、二中5个片区换热站及部分换热站升级改造项目

建设单位 : 交口县公用事业管理中心

编制日期： 二零二零年四月

新建交口县河东、迎宾、后水头、南沟、二中5个片区换热站

及部分换热站升级改造项目技术审查意见修改说明

| 专家意见 | 修改说明 | 修改位置 |
| --- | --- | --- |
| 1、调查项目（包括河东、迎宾、后水头、南沟、二中5个片区换热站及部分换热站）周围的环境敏感目标、饮用水水源地等敏感目标的具体分布情况，结合“三线一单”，充实项目选址可行性分析内容。 | 1、已调查项目（包括河东、迎宾、后水头、南沟、二中5个片区换热站及部分换热站）周围的环境敏感目标的具体分布情况。 | P26-P27 |
|  | 已调查项目（包括河东、迎宾、后水头、南沟、二中5个片区换热站及部分换热站）周围的饮用水水源地等敏感目标的具体分布情况。 | P22 |
|  | 已结合“三线一单”，充实了项目选址可行性分析内容。 | P3 |
| 2、完善建设内容和项目组成表；核实临时和永久占地类型、数量；根据《吕梁市扬尘污染防治条例》相关要求，细化施工期的扬尘污染防治措施；细化换热站工程内容和防噪措施；核实项目土方平衡分析，明确弃土的处置方式和具体去向。 | 2、已完善建设内容和项目组成表。 | P6-7 |
|  | 已核实临时和永久占地类型、数量。 | P13 |
|  | 已根据《吕梁市扬尘污染防治条例》相关要求，细化了施工期的扬尘污染防治措施。 | P37-P38 |
|  | 已细化换热站工程内容和防噪措施。 | P33-34、P46 |
|  | 已核实项目土方平衡分析，并明确了弃土的处置方式和具体去向。 | P13 |
| 3、充实施工期间的噪声影响，提出具体的防噪降噪措施和严格的施工作业制度。分析项目运营期间的噪声影响程度，分类提出具体的防治措施，并进行达标排放分析。 | 3、已充实施工期间的噪声影响，提出了具体的防噪降噪措施和严格的施工作业制度。 | P39-P40 |
|  | 已分析项目运营期间的噪声影响程度，分类提出了具体的防治措施，并进行了达标排放分析。 | P46-P47 |
| 4、完善环境正效益分析内容和污染源清单，强化环境管理。 | 4、已完善环境正效益分析内容和污染源清单，强化了环境管理。 | P48-P50 |

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1. 项目名称――指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2. 建设地点――指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3. 行业类别――按国标填写。

4. 总投资――指项目投资总额。

5. 主要环境保护目标――指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6. 结论与建议――给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7. 预审意见――由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8. 审批意见――由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

`建设项目基本情况

| 项目名称 | 新建交口县河东、迎宾、后水头、南沟、二中5个片区换热站及部分换热站升级改造项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 交口县公用事业管理中心 |
| 法人代表 | 赵林旺 | 联系人 | 尉耕铭 |
| 通讯地址 | 山西省交口县五麟大街 |
| 联系电话 | 13593381511 | 传真 | —— | 邮政编码 | 032400 |
| 建设地点 | 交口县城区 |
| 立项审批 部门 | 交口县发展和改革局 | 批准文号 | 交发改发[2020]20号 |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别 | D4430热力生产与供应 |
| 占地面积 | 548.1m2 | 绿化面积 | -- |
| 总投资 （万元） | 1349.99 | 其中环保投资 （万元） | 30.0 | 环保投资占总投资比例 | 2.22% |
| 评价经费 | -- | 预期投产日期 | 2020.8 |
| 工程内容及规模 1、项目背景 1.1项目由来 交口县县城现有采暖建筑约197.1万m2，人口约3万人。县城未采用规划热源，现采用兴荣公司发电厂配套的一台100MW 和一台28MW 汽水换热机组（另有一台100MW 和一台28MW 汽水换热机组作为远期备用）实现热电联产集中供热，作为县城集中供热的基本热源。设计供热面积208万m2（远期可达416万m2），实际供热面积117万m2。县城已建设换热站16座。计划新增5座换热站，新增供热面积49万m2，使县城集中供热面积达到166万m2。山西省环境保护厅于2012年2月28日以晋环函[2013]336号文对《交口县县城集中供热工程环境影响报告书》进行了批复。2012年12月26日，项目通过验收。 根据《山西省打赢蓝天保卫战2020年决战计划》中坚决实施散煤清洁化替代的要求，中央财政支持北方地区冬季清洁取暖试点的包括吕梁在内的8个重点城市，要大力发展集中供热，实施连片改造。同时据交口县公用事业管理中心提供的首站及换热站的运行情况了解到，首站运行过程中出现循环泵停泵的故障；现有换热站中，末端换热站经常出现一网回水超压问题，甚至导致末端换热站阀门崩坏的情况；另外现有换热站热用户老旧建筑较多，失水率较大。为此，交口县公用事业管理中心决定投资1349.99万元新建交口县河东、迎宾、后水头、南沟、二中5个片区换热站及部分换热站升级改造项目，包括河东、迎宾、后水头、南沟和二中片区5座换热站及配套设施、现有一次供热主管网到新建换热站之间的一次供热支管网和换热站出来后的二次主干管网，升级改造内容为现有首站及其换热站。本项目已于2020年3月8日在交口县发展和改革局进行了备案登记，项目代码为：2019-141130-44-01-110952。 本项目实施后，可以替代河东、迎宾、南沟、后水头和二中片区（49 万m2）区域内原有的分散小锅炉、小煤炉采暖方式；相对于采用分散小锅炉供热每年节约标煤约 27000吨。本项目实施后，可以替代区域内原有的分散小锅炉、小煤炉采暖方式；相对于采用分散小锅炉供热每年减少烟尘排放686.875t/a，减少SO2排放659.4t/a，减少NOx排放129.682t/a，减少灰渣排放5077.38t/a，将明显改善当地的大气环境，充分体现环保效益和社会效益。 1.2评价过程 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》中规定，本项目为城镇集中供热建设和改造工程，属鼓励类。因此，本项目的建设符合国家产业政策要求。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》等有关环保法规，项目需进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年），本项目属于“三十一、电力、热力生产与供应”中“92、热力生产与供应工程”，应编制环境影响报告表。为此，交口县公用事业管理中心于2020年3月正式委托山西智慧环保管家发展有限公司承担该项目的环境影响评价工作。 接受委托后，我公司立即组织参评人员对项目厂址所在区域的自然物理环境、自然生态环境、生活质量、区域敏感因素以及拟建项目的工程内容进行了全面的调查，按照环境影响评价技术导则的要求及有关规定，对环境空气、水环境、噪声、固废、生态环境等进行了影响评价，在此基础上编制完成了《新建交口县河东、迎宾、后水头、南沟、二中5个片区换热站及部分换热站升级改造项目环境影响报告表》（报审本）。吕梁市生态环境局交口分局于2020年4月18日组织三名函审专家对本项目进行技术审查，并形成审查意见，我单位根据审查意见进行修改，完成了《新建交口县河东、迎宾、后水头、南沟、二中5个片区换热站及部分换热站升级改造项目环境影响报告表》（报批本）。现提交建设单位，报请生态环境主管部门进行审批。 1.3“三线一单”符合性判定 （1）生态保护红线 本项目换热站建设地点均位于交口县城区：河东片区，舍则沟河道以东，东环路以西；迎宾片区，南环路以北，迎宾街以南；后水头片区，南环路以南；水头片区，云梦街以西；县第二中学南侧，龙泉街以南，南环路以北；根据交口县国土局出示的项目用地预审函，项目河东、迎宾、水头、后水头换热站占地均为建设用地，符合交口县土地利用总体规划（2006-2020年），二中换热站占地为二中学校所有的教育设施用地，二中换热站项目建设通过交口县第二中学校同意。项目周边无其他特殊重要生态功能、必须强制性严格保护的区域，符合生态保护红线要求。 （2）资源利用上线 本项目为热力供应项目，仅对换热站部分进行新建或改造，不属于高耗能行业，项目运营当中消耗一定量的电、水资源，符合资源利用上线要求。 （3）环境质量底线 本次评价区域周围大气环境、地下水环境、环境噪声质量均能满足相应环境功能区的要求。本项目运营期无大气污染物产生；软水装置废水、职工生活污水通过市政污水管网，进入县城污水处理厂，无废水外排。本项目不会对周围环境造成不利影响。 （4）环境准入负面清单 本项目所在区域没有环境准入负面清单，本次评价参照国家产业政策进行说明。根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》中规定，本项目为鼓励类。因此，本项目符合国家产业政策。 1.4本项目选址可行性 根据交口县水源地规划，本项目选址不在城镇集中式饮用水源保护区范围内；项目用地为建设用地，符合交口县城总体规划；项目拟建场地所在区域大气环境为二类功能区，声环境为2类功能区，地表水为Ⅲ类功能区，项目建设不会改变功能区现状，因此项目选址符合环境功能区划要求；本项目建成后无废气排放，废水回收利用，噪声经处理后达标排放，对周围环境影响较小，综上所述，本项目选址可行。 2、工程概况 2.1项目名称、建设单位、建设性质 （1）项目名称 新建交口县河东、迎宾、后水头、南沟、二中5个片区换热站及部分换热站升级改造项目。 （2）建设单位 交口县公用事业管理中心。 （3）建设性质 新建。 2.2建设地点 本项目换热站建设地点为交口县城区，河东换热站坐标为：东经111°10'26.18"，北纬36°59'16.25"，二中换热站位于东经111°10'9.36"，北纬 36°58'46.53"，迎宾换热站位于东经111°11'14.13"，北纬 36°58'43.99"，后水头换热站坐标为东经111°9'24"，北纬36°58'49"，南沟换热站坐标为：东经111°10'8.86"，北纬36°59'8.34"，管线建设地点为一次主管至5座新建换热站，换热后沿道路敷设二次主管网，地理位置见附图1。 2.3现有项目概况 交口县城现有电厂首站一座，设有一台 100MW 和一台 28MW 汽水换热机组另有一台100MW 和一台28MW汽水换热机组作为远期备用）设计供热面积208万㎡（远期可达416万㎡）；现有16座换热站（11座间供，5座直供），实际供热面积117万㎡，新增换热站5座，新增供热面积49万㎡，供热总面积达166万㎡，最不利环路管网长度约5.6km，一次网最大管径DN600。交口县公用事业管理中心提供的原有换热站及首站基本情况如下： 表1 原有换热站基本情况 序号 名称 供热面积（万㎡） 补水系统 高差（m） 供热半径（m） 备注 1 碾子沟 12 补水泵补 水定压 36 600 一网回水设增压泵 2 四小 0.8 补水泵补 水定压 33 800 3 武装部 7 补水泵补 水定压 20 600 4 运输公司 8 补水泵补 水定压 15 600 5 后峪 10 补水泵补 水定压 18 500 一网回水设流量控制阀 6 清华小区 7 一补二 20 800 直供系统 7 新世纪 16 一补二 40 800 直供系统 8 学府 4 一补二 25 800 直供系统 9 公司 14 一补二 25 800 直供系统 10 一中 4 补水泵补 水定压 20 400 直供系统 11 样板街 4.5 一补二 20 500 一网回水设增压泵 12 公路段 7.7 一补二 20 500 一网回水设增压泵 13 影剧院 8 一补二 15 800 一网回水设增压泵 14 高层 4 一补二 20 500 一网回水设增压泵 15 石油公司 2 一补二 5 800 一网回水设增压泵 16 邮政局 8 一补二 5 800 一网回水未设增压泵 17 原首站基本情况 循环泵扬程 31m，两级加压；补水泵扬程 72m 1.首站分析 根据提供的首站系统图、设备参数可知，首站一网回水回到首站后经过除污器除污，然后经过 3 台循环泵（流量1432m³/h，扬程 31m，两用一备）加压，加热后再经过3 台循环泵（流量1432m³/h，扬程31m，两用一备）加压出首站。首站采用循环泵串联两级加压，这种加压方式会导致二级泵吸入口压力过大，泵体运行不安全、不稳定，同时循环泵串联系统较复杂，不好控制，而且首站在实际运行中已经出现停泵的故障，因 此需对首站循环泵进行改造。另外首站高程为1320，末端换热站同时也是最高点换热 站高程为1398，高差78米，首站补水泵扬程为72m，选型不合理，也需改造。 2.换热站分析 通过水力计算分析，根据现有的117万m2的供热面积、主管管径和压力工况，末端换热站（一中换热站、公司换热站），一网压差较小，但一中站和公司站均为直供换热站，站内设有一网供水循环泵及一网回水循环泵，压力可满足管网的循环动力， 然而根据提供的原有换热站设备参数，11座间接供热的换热站当中，有6座换热站在一网回水增加了回水升压泵，该6座换热站设置一网回水升压泵是多余的，而且泵的扬程选型过大，会造成整个管网超压。 2.4本项目建设内容及规模 项目包括河东、迎宾、后水头、南沟和二中5 座换热站及配套设施、现有一次供热主管网到新建换热站之间的一次供热支管网和换热站出来后的二次主干管网，对现有热源厂首站及16 座换热站的改造。本工程建设内容见表2。 表2 主要工程内容一览表 项目 名称 建设规模及内容 备注 主体工程 河东片区换热站 1座，建筑尺寸12.9×9.0×4.5m，建筑面积116.1m2，一层砖混结构，室内安装2套循环泵、补水泵、板式换热器等设备，利用余热蒸汽作为热源，利用这部分余热用于周边村落的供暖。 新建 迎宾片区换热站 1座，建筑尺寸12.9×9.0×4.5m，建筑面积116.1m2，一层砖混结构，室内安装2套循环泵、补水泵、板式换热器等设备，利用余热蒸汽作为热源，利用这部分余热用于周边村落的供暖。 新建 后水头片区换热站 1座，建筑尺寸11.7×9.0×4.5m，建筑面积105.3m2，一层砖混结构，设备外型尺寸12×9×4.2m，室内安装2套循环泵、补水泵、板式换热器等设备，利用余热蒸汽作为热源，利用这部分余热用于周边村落的供暖。 新建 南沟片区换热站 1座，建筑尺寸11.7×9.0×4.5m，建筑面积105.3m2，一层砖混结构，室内安装2套循环泵、补水泵、板式换热器等设备，利用余热蒸汽作为热源，利用这部分余热用于周边村落的供暖。 新建 二中片区换热站 1座，建筑尺寸11.7×9.0×4.5m，建筑面积105.3m2，一层砖混结构，室内安装2套循环泵、补水泵、板式换热器等设备，利用余热蒸汽作为热源，利用这部分余热用于周边村落的供暖。 新建 首站 将首站改为一级加压，循环泵改为：流量 2500m³/h，扬程 80m，一用一备；补水泵改为：流量 100m³/h，扬程 81m，一用一备 改造 原有换热站 取掉原 6座换热站的一网回水升压泵，并在原有 15个换热站一网回水自力式平衡阀，在二网回水管增设自力式平衡阀，调节优化一二网运行工况 改造 首站改造后，节点 11处开始出现供回水压差不足的情况，需在一中、 公司、学府、后峪、新世纪、石油公司和新增换热站南沟的一网回水增设增压泵，其中 一中的增压泵扬程取 20m，其余换热站扬程取 15m 改造 根据多年运行情况了解，原换热站二网失水量较大，造成一次网失水量大且压力波动较大，本次升级改造计划将原换热站中采用一补二系统的换热站改为补水泵补水定压，包括（清华、新世纪、学府、公司、样板街、公路段、影剧院、高层、石油公司、 邮政局） 改造 因首站供水压力增加，直供系统的换热站供水压力均超过了 1.0MPa，为避免换热站及热用户超压，须将直供换热站（清华小区站、新世纪站、学府站、公司站、一中 站）改为间接供热，对该 5 座换热站进行重新设计，并在原有换热站建筑内进行改造 改造 管道工程 本次新建的5座换热站一次支管网从现有 DN400一次主管接入，敷设到新建换热站，换热后继续敷设二次主管网。一网支线管径 DN300，敷设管线总长度3710m；二次主干管网采用 DN350、 DN250，敷设管线总长 3660m。 新建 辅助工程 办公区 新建的5座换热站中每座换热站中均建1建15m2的办公室（5m×3m） 新建 原有换热站依托现有办公区 利旧 公用工程 供水 由交口县市政提供自来水 供电 由交口县电网提供 环保工程 废水 补水排水 通过市政污水管网，进入县城污水处理厂 生活污水 噪声 换热 站水泵 选用低噪声设备，建筑物隔声，安装隔声门窗，基础减震、单独设置水泵隔声间 固废 生活垃圾 由垃圾桶收集后，定期清运至环卫部门指定地点处理 危险废物 不在换热站内保存，由交口县公用事业管理中心统一回收至危废暂存间，统一收集后定期交由有资质单位处理 2.5工程投资及资金来源 本项目总投资为1349.99万元，全部为县财政资金。 2.6劳动定员和工作制度 项目每间换热站劳动定员均为6人，其中厂级管理人员1人，工人4人（每班2人，共两班），技术员1人（每班1人，一班），年工作180天（采暖期）。 2.7主要生产设备 工程主要生产设备见表3。 表3 新建热交换站主要设备 后水头换热站主要设备一览表 编号 名称 规格 单位 数量 备注 1 板式换热器 单台换热量：Q=2.4MW，最小换热面积 48 ㎡ 台 2 一次网供回水设计温度：100/50℃，校核温度 85/50℃ 二次网供回水温度:设计温度 70/45℃，校核温度 60/45℃ 循环泵 Q=205m³/h，H=33m，N=30kW/380V，2960r/min 台 2 配变频器，一用一备 定压补水泵 Q=8.2m³/h，H=47m，N=3kW/380V，2960r/min 台 2 配变频器，一用一备 2 软水箱 长×宽×高：2200×1800×1500mm 台 1 水箱配浮球阀 3 全自动软水器 产水量 7.5m³/h 套 1 连续出水 4 除污器 DN200，PN25 台 1 5 除污器 DN250，PN16 台 1 南沟换热站主要设备一览表 设备编号 名称 规格 单位 数量 备注 1 板式换热器 单台换热量：Q=3.9MW，最小换热面积 76 ㎡ 台 2 一次网供回水设计温度：100/50℃，校核温度 85/50℃ 二次网供回水温度:设计温度 70/45℃，校核温度 60/45℃ 循环泵 Q=328m³/h，H=33m，N=45kW/380V，1480r/min 台 2 配变频器，一用一备 定压补水泵 Q=13.1m³/h，H=23m，N=1.5kW/380V，2960r/min 台 2 配变频器，一用一备 2 软水箱 长×宽×高：2800×1800×1800mm 台 1 水箱配浮球阀 3 全自动软水器 产水量 11.9m³/h 套 1 连续出水 4 除污器 DN250，PN25 台 1 5 除污器 DN300，PN16 台 1 6 一网回水升压泵 Q=108m³/h，H=15m，N=11kW/380V，1480r/min 台 1 配变频器 二中换热站主要设备一览表 编号 名称 规格 单位 数量 备注 1 板式换热器 单台换热量：Q=3.4MW，最小换热面积 67 ㎡ 台 2 一次网供回水设计温度：100/50℃，校核温度 85/50℃ 二次网供回水温度:设计温度 70/45℃，校核温度 60/45℃ 循环泵 Q=287m³/h，H=23m，N=30kW/380V，1480r/min 台 2 配变频器，一用一备 定压补水泵 Q=11.5m³/h，H=23m，N=1.5kW/380V，2960r/min 台 2 配变频器，一用一备 2 软水箱 长×宽×高：2800×1800×1800mm 台 1 水箱配浮球阀 3 全自动软水器 产水量 10.4m³/h 套 1 连续出水 4 除污器 DN200，PN25 台 1 5 除污器 DN300，PN16 台 1 迎宾换热站主要设备一览表 编号 名称 规格 单位 数量 备注 1 板式换热器 单台换热量：Q=5.85MW，最小换热面积 114 ㎡ 台 2 一次网供回水设计温度：100/50℃，校核温度 85/50℃ 二次网供回水温度:设计温度 70/45℃，校核温度 60/45℃ 循环泵 Q=492m³/h，H=24m，N=45kW/380V，1480r/min 台 2 配变频器，一用一备 定压补水泵 Q=19.7m³/h，H=25m，N=2.2kW/380V，2960r/min 台 2 配变频器，一用一备 2 软水箱 长×宽×高：3200×2200×2400mm 台 1 水箱配浮球阀 3 全自动软水器 产水量 17.9m³/h 套 1 连续出水 4 除污器 DN250，PN25 台 1 5 除污器 DN350，PN16 台 1 精度为 50 目 河东换热站主要设备一览表 编号 名称 规格 单位 数量 备注 1 板式换热器 单台换热量：Q=8.3MW，最小换热面积 162 ㎡ 台 2 一次网供回水设计温度：100/50℃，校核温度 85/50℃ 二次网供回水温度:设计温度 70/45℃，校核温度 60/45℃ 循环泵 Q=698m³/h，H=24m，N=55kW/380V，1480r/min 台 2 配变频器，一用一备 定压补水泵 Q=27.9m³/h，H=25m，N=4kW/380V，2960r/min 台 2 配变频器，一用一备 2 软水箱 长×宽×高：3200×2200×2400mm 台 1 水箱配浮球阀 3 全自动软水器 产水量 25.4m³/h 套 1 连续出水 4 除污器 DN300，PN25 台 1 5 除污器 DN400，PN16 台 1 表4 改造热交换站设备清单 首站改造主材 序号 名称 技术参数 单位 数量 备注 1 循环泵 功率：1120KW，流量：2500m³/h，扬程：88m，转速：990r/min 台 2 一用一备 2 补水泵 功率：45KW，流量：100m³/h，扬程：81m， 转速：1480r/min 台 2 一用一备 石油公司换热站改造主材 序号 名称 规格 单位 数量 备注 1 水箱 1400×1400×1200 个 1 补水系统 2 自力式平衡阀 DN125 个 1 一网回水 3 自力式平衡阀 DN200 个 1 二网回水 4 全自动软水器 产水量 2.5m³/h 套 1 软水系统 5 补水泵 功率：0.37KW，流量：2.8m³/h，扬程：10m，转速：1480r/min 台 1 样板街换热站改造主材 序号 名称 规格 单位 数量 备注 1 水箱 1800×1800×1500 个 1 补水系统 2 自力式平衡阀 DN200 个 1 一网回水 3 自力式平衡阀 DN250 个 1 二网回水 4 全自动软水器 产水量 5.7m³/h 套 1 软水系统 5 补水泵 功率：1.5KW，流量：6.3m³/h，扬程：25m， 转速：1480r/min 台 1 高层换热站改造主材 序号 名称 规格 单位 数量 备注 1 水箱 1800×1800×1500 个 1 补水系统 2 自力式平衡阀 DN150 个 1 一网回水 3 自力式平衡 DN250 个 1 二网回水 2.7供热负荷及供热能力 （1）供热介质和供热参数 县城现状利用兴荣公司发电厂配套的一台100MW 和一台28MW 汽水换热机组实现热电联产集中供热（另有一台100MW 和一台28MW 汽水换热机组作 为远期备用），作为县城集中供热的基本热源。一次网供热介质为高温热水，供回水设计温度100/50℃，设计压力1.6MPa，一次网最大管径DN600；二次网散热器用户设计供回水温度为70/45℃。根据交口县公用事业管理中心提供的近几年运行参数，一次网供回水温度实际为85/50℃，二次网供回水温度为60/45℃， 因此本次可研报告以该参数（一次网85/50℃，二次网60/45℃）作为设计的校核温度。 （2）采暖热指标 采暖热指标，要综合考虑居住建筑与公共建筑的比例、现有建筑与规划建筑的比例、节能建筑与非节能建筑的比例、室外气象条件等众多因素来确定。根据《城镇供热管网设计规范》（CJJ34-2010）采暖热指标推荐值及《民用建筑节能设计标准》DBJ04-242-2012对采暖热指标的要求，结合交口县气候条件，采暖热负荷指标如下表5。 表5 采暖热指标推荐值qh（W/m2） 建筑物 类型 住宅 居住区 综合 学校 办公 医院 托幼 旅馆 商店 食堂 餐厅 影剧院 展览馆 大礼堂体育馆 未采取 节能措施 58-64 60-67 60-80 65-80 60-70 65-80 115-140 95-115 115-165 采取 节能措施 40-45 45-55 50-70 55-70 50-60 55-70 100-130 80-105 100-150 注：1、表中数值适用于我国东北、华北、西北地区； 2、热指标中已包括约5%的管网热损失 依据《交口县县城集中供热专业规划》（2013－2020），交口县城规划建筑综合热指标取 55W/㎡。 根据对交口县城河东片区、迎宾片区、南沟片区、后水头片区、二中片区现有建筑的实地调查，该片区民用建筑占 90%，公共建筑占 10%，且该区域多 数建筑为老旧建筑，未采取节能措施。因此该片区民用建筑热指标取 64W/㎡, 公共建筑热指标取 70W/㎡ ，综合热指标计算如下： 64×90%+70×10%≈65W/㎡ 综上所述，依据供热规划及现状集中供热运行实际数据统计，确定本项目的综合供热指标为 65W/㎡。 （3）供热面积 河东换热站供热面积17万m2，迎宾换热站供热面积12万m2，后水头换热站供热面积5万m2，河东换热站8万m2，二中换热站7万m2。 （4）采暖热负荷计算 采暖设计热负荷按下式计算 Qn=F×q×10-3 式中：Qn——设计采暖热负荷（KW） q——采暖综合热指标W/m2 F——规划供热面积m2 根据计算，采暖用热负荷31850KW。 冬季采暖年耗热量为 Qr=0.0864×N×Q× 式中：Qr——采暖全年耗热量（GJ） N——采暖期天数，180d Q——采暖热负荷，31850KW tn——室内设计温度，取tn=18℃ twd——室外计算温度，根据交口县气象资料，取twd=-12℃ tw——室外平均温度，取tw=-2.2℃ 根据计算，冬季采暖年耗热量为260874.43GJ。 项目建设换热站设置换热器，换热后一次网温度为85/50℃，管网从换热站接到交口县供热范围内的供暖管线相连。本项目可实现供热面积约208万m2，可为18000余户居民供暖。 2.8管网工程 供热管网担负着将热源外供热量，通过介质输送至各用户的任务， 根据管道布置及敷设原则，并考虑安全、美观、永久、实用等，管道走向选线如下： 本项目河东换热站一次支管网从舍则沟河道现有DN400一次主管接入，经三通上翻后沿道路敷设到新建换热站，换热后继续沿道路敷设二次主管网。一网支线管径 DN300，敷设管线总长度500m（250×2）；二次主干管网采用DN350、DN250，敷设管线总长880m（440×2）。 本项目迎宾换热站一次支管网从南环路南侧河道现有DN400一次主管接入，经三通上翻后沿道路敷设到新建换热站，换热后沿道路敷设二次主管网。一网支 线管径 DN250，敷设管线总长度300m（150×2）；二次主干管网采用DN350、DN300，敷设管线总长度540m（270×2）。 本项目后水头换热站一次支管网从东北侧南环路现有DN400一次主管接入，经三通上翻后沿道路敷设到新建换热站，换热后继续沿道路敷设二次主管网。一 网支线管径DN200，敷设管线总长度2000m（1000×2）；二次主干管网采用DN250、DN200，敷设管线总长度1040m（520×2）。 本项目南沟换热站一次支管网从东侧舍则沟河道现有DN400一次主管接入，经三通上翻后沿道路敷设到新建换热站，换热后继续沿道路敷设二次主管网。一 网支线管径DN250，敷设管线总长度880m（440×2）；二次主干管网采用DN300、DN250，敷设管线总长度580m（290×2）。 本项目二中换热站一次支管网从南环路现有DN400一次主管接入，经三通上翻后穿过后水头河，沿道路敷设到新建换热站，换热后继续沿道路敷设二次主管网。一网支线管径DN200，敷设管线总长度30m（15×2）；二次主干管网采用DN250、DN200，敷设管线总长度620m（310×2）。供热管网平面布置详见附图4。 管材及附件 1)直埋管道采用预制型直埋保温管，保温材料采用硬质聚氨脂，保护层用高密度聚乙烯套管，产品性能应符合国家现行标准《高密度聚乙烯外护管硬质聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管及管件》（GB/T 29047-2012）的规定。 2)阀门选用使用中不易产生渗漏的连接和密封型，选用全焊接球阀。 3)热力管道设计时，应充分利用管道本身的自然弯曲，来补偿管道的热伸长。在无条件利用管道本身的自然弯曲来补偿管道的热伸长时，应采用合适的补偿器，以降低管道运行所产生的作用力，减少管道应力和作用于阀门及支架结构上的作用力，确定管道的稳定和安全运行。 管道自然补偿，常采用“L”形和“Z”形两种型式。当转角不大于150度时，管道臂长不宜超过20~25m。 2.11占地面积和总平面布置 本项目新建5座换热站共新增永久占地面积548.1m2，永久占地根据交口县国土局出示的项目用地预审函，项目河东、迎宾、水头、后水头换热站占地均为建设用地，符合交口县土地利用总体规划（2006-2020年），二中换热站占地为二中学校所有的教育设施用地，二中换热站项目建设通过交口县第二中学校同意。管道敷设（一次网3710m+二次网3660m）临时占地22110m2，临时占地均为城市道路。换热站平面图详见附图3。 2.12 土石方平衡 供热管线总长度为7370m，其中一次网管线新敷设3710m，二次网管线新敷设3660m。管线按照平均挖宽3m，挖深1.8m计算，管网总挖方量约39798m3，回填方约39277m3，余方量约521m3。工程开挖的土临时堆放在开挖的道路沿线，管网建设过程中对现有路面产生破坏，待管网敷设完成后及时覆土，并对因施工产生的破损路面进行修复，工程挖方量大于填方量，弃土较少，用于市政建设，不在施工现场堆存。 3、公用工程 3.1给排水 （1）给水 本项目用水由城市自来水供给，能够满足项目用水需求。 生产用水：本项目生产用水主要为采暖水定压补水装置补水、软化水再生清水，各换热站补水量见下表。 表6 换热站用水量表 序号 名称 热网补水量（m3/h） 1 河东换热站 27.9 2 迎宾换热站 19.7 3 后水头换热站 8.2 4 南沟换热站 13.1 5 二中换热站 11.5 生活用水：本项目新建5座换热站，每座换热站新增劳动定员6人。职工生活用水仅为盥洗及冲厕用水，按30L/d·人计，则每座换热站职工生活用水量为0.18m3/d·座（32.4m3/a·座）。 （2）排水 本项目排水主要为软化装置排水、职工生活污水。 生产废水为软化装置排水，软水装置废水排放量按10%估算，则排水量为0.76m3/h，排水为清净下水。 生活污水按用水量的80%计，则生活污水产生量共计0.144m3/d。 职工生活污水、软化装置排水通过市政污水管网，进入交口县污水处理厂，交口县污水处理厂处理能力为0.6万m3/h，污水处理工艺采用原预处理+改造A2/O+反硝化深床滤池+混凝沉淀过滤处理工艺，能够满足本项目排水需求。项目换热站给排水情况见表7，水平衡图详见图1~图5。 表7 本项目用水量及排水量一览表 用水类型 用水量指标 用水单位 用水量 排水量 m3/h m3/h 河东片区换热站 生活用水 生活用水 30L/人•d 6人，180d 0.0075 0.006 生产用水 软水装置 补水量为循环水量的2%计 循环水量1395t/h 31 3.1 迎宾片区换热站 生活用水 生活用水 30L/人•d 6人，180d 0.0075 0.006 生产用水 软水装置 补水量为循环水量的2%计 循环水量985t/h 21.9 2.2 后水头片区换热站 生活用水 生活用水 30L/人•d 6人，180d 0.009 0.006 生产用水 软水装置 补水量为循环水量的2%计 循环水量410t/h 9.1 0.9 南沟片区换热站 生活用水 生活用水 30L/人•d 6人，180d 0.009 0.006 生产用水 软水装置 补水量为循环水量的2%计 循环水量655t/h 14.6 1.5 二中片区换热站 生活用水 生活用水 30L/人•d 6人，180d 0.009 0.006 生产用水 软水装置 补水量为循环水量的2%计 循环水量575t/h 12.8 1.3 合计 89.4375 9.03 图1 本项目河东换热站水平衡图（m3/h） 图2 本项目迎宾换热站水平衡图（m3/h） 图3 本项目后水头换热站水平衡图（m3/h） 图4 本项目南沟换热站水平衡图（m3/h） 图5 本项目二中换热站水平衡图（m3/h） 3.2供电 换热站由市政电网供电。由于换热站分布较为分散，且用电负荷一般均在200KVA 以下，对城市用电影响不大，供电情况良好。 3.3供暖 本项目生产过程换热站内采暖由换热器提供。 |

与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目技改部分：据交口县公用事业管理中心提供的首站及换热站的运行情况了解到，首站运行过程中出现循环泵停泵的故障；现有换热站中，末端换热站经常出现一网回水超压问题，甚至导致末端换热站阀门崩坏的情况；另外现有换热站热用户老旧建筑较多，失水率较大。现有换热站主要为题为设备老化，不存在本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。 本项目新建部分：本项目新建的5座换热站附近居民居民原有供热方式为散热器采暖，个别用户为低温地板辐射采暖，多为燃煤小型热水锅炉，按农村中小锅炉56%效率，热换热效率90%核算，可折合标煤：260874.43GJ÷0.9÷0.56÷29304KJ=17663吨。 按农村冬季取暖烟煤发热量4500大卡核算，可折合烟煤：17663吨×7000大卡÷4500大卡=27475吨。热源以燃煤为主电为辅的多种类型热源形式，热源分散，能耗高、污染严重等。 原有污染情况： （1）灰渣产生量 根据《工业污染源产排污系数手册》（2010年修订），灰渣产生量为9.24A kg/t-原料（A%为燃煤含灰量，本次取20%），则灰渣产生量27475t×9.24×20/1000=5077.38t。 （2）SO2产生量 根据《工业污染源产排污系数手册》（2010年修订），SO2产污系数为16S kg/t燃料，则SO2产生量为：27475t×16×1.5/1000=659.4t。 （3）烟尘产生量 根据《工业污染源产排污系数手册》（2010年修订），烟尘产污系数为1.25A（A%为燃煤含灰量，本次取20%），则烟尘产生量为：27475t×1.25×20/1000=686.875t。 （4）NOx产生量 根据《工业污染源产排污系数手册》（2010年修订），NOx产污系数为4.72kg/t燃料，则烟尘产生量为：27475t×4.72/1000=129.682t。 本项目实施后，可以替代河东、迎宾、南沟、后水头和二中片区（49 万m2）区域内原有的分散小锅炉、小煤炉采暖方式；相对于采用分散小锅炉供热每年节约标煤约 27000吨。本项目实施后，可以替代区域内原有的分散小锅炉、小煤炉采暖方式；相对于采用分散小锅炉供热每年减少烟尘排放686.875t/a，减少SO2排放659.4t/a，减少NOx排放129.682t/a，减少灰渣排放5077.38t/a，将明显改善当地的大气环境，充分体现环保效益和社会效益。

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1、地理位置 交口县位于山西省中部偏西，吕梁山脉中段东麓，西泉河（温泉河）上游，处于吕梁市最南端，是太原盆地沟通晋西南地区的重要通道。介于北纬36°45′～37°10′，东经111°05′～111°35′之间，北与中阳县相接，西与石楼毗邻，南与隰县、汾西县接壤，东与孝义、灵石为邻。交口县东西宽约45.3km，南北长约53.1km，全县国土总面积1257.61 km2。本项目换热站建设地点为交口县城区，河东换热站坐标为：东经111°10'26.18"，北纬36°59'16.25"，二中换热站位于东经111°10'9.36"，北纬 36°58'46.53"，迎宾换热站位于东经111°11'14.13"，北纬 36°58'43.99"，后水头换热站坐标为东经111° 9'24"，北纬36°58'49"，南沟换热站坐标为：东经111°10'8.86"，北纬36°59'8.34"，管线建设地点为一次主管至5座新建换热站，换热后沿道路敷设二次主管网，地理位置见附图1。 2、地形地貌 交口县地处吕梁山中段，地势西北高东南低，山脊走向以北西—南东为主。北部群山环绕，东南部丘陵连绵起伏，属山地丘陵区，北部山峰以上顶山为最高，山势陡峻，林木茂密，山峦叠翠，主要山峰有石楼山、云梦山等，海拔在1700至2000米之间。云梦山南端的山神峪，南北山崖壁立，地势十分险要，是吕梁山南北交通的重要隘口之一。东南部山丘起伏，沟壑纵横，地形破碎，植被稀少，平均海拔1400米以下。项目所在位置均为地形平坦，适合建设本项目。 3、气候气象 交口县属黄土高原大陆性温暖带气候区，具有四季分明，季风强盛，冬长夏短的特点。春季风多，气候干燥；夏季炎热，雨量集中；秋季凉爽，地方性风强，光照好，雨量多于春季，湿差大；冬季寒冷寡照，雨雪稀少。 据交口县气象站多年地面气候资料统计资料可知：本区多年平均气温为7.5℃，一月份最冷，平均气温为-6.6℃，七月份最热，平均气温为20.2℃；极端最低气温出现在一月份，曾降至-24.1℃，极端最高气温出现在六月份，曾高达35.4℃；一般在十二月份，日最低气温始降至0℃或以下，三月份长升至0℃以上。年平均相对湿度为60.7%。年均降水量为542.1mm，年内降水量分配亦相差悬殊，主要集中在7、8、9三个月内；最大日降水量达106.8mm，出现在七月份；年平均日照时数为2568.5小时。全年最多风向为静风天，频率为36.4%，其次为西北风，频率为10.5%。交口县多年平均风速为1.9m/s，最大风速为22.0m/s。 4、地表水 交口县属黄河流域汾河水系，主要河流有下村川河（下村川河为汾河的三级支流,段纯河的西源）、大麦郊河、回龙河、双池河、昕水河和温泉河。除昕水河支流直接汇入黄河外，其余均汇入汾河。交口县地貌破碎，河流河谷发育。总长为 1451.lkm，流域面积1201.5km2，年径流总量为3382.93万m3。 温泉河发源于东北部莲花掌，向东南流经温泉、西泉在夏六入汾河，境内长24km；回龙河发源于川口乡西村沟，向东南流经康城，拐向东北流经回龙，经双池镇入双池河，长44km；大麦郊河发源于西北部北野甘泉，向东北流经西交则，拐向东南流经大麦郊，在双池镇与回龙河汇合入双池河，向东南流经灵石县双池河在三湾口入汾河，境内长24km。 交口县西山水库位于水头镇西山村，集雨面积190平方公里，总库容764万立方米，防洪库容189万立方米，四库容80万立方米，淤积高程1254米，水库防洪标准30年一遇洪水设计，300年校核，是1座防洪为主的小（I）型水库。 5、土壤 交口县境内的土壤种类繁多，地域分布较为复杂，根据不同的成土母质、气候土壤、灌溉耕种条件，共分为2个土类。6个亚类，22个土属，39个土种。褐土总面积1586120亩，占全县土壤总面积的28.87%，是县境内河川沟谷中两级阶地和丘陵地区的主要土壤。根据其成土过程，可划分为淋溶褐土、山地褐土、粗骨性褐土和褐土性土。灰褐土主要分布于石口乡境内海拔1250-1900m的黄河流域区内，面积183880亩，占全县土壤总面积的0.39%，可划分为2个亚类。 县境西部和北部山地为褐土，有大片森林，主要有松、桦、杨、柏，灌木林地也很发育，还有大片的草坡地适于放牧；东部和南东部黄土丘陵为褐土性土，土层较厚、发育不良、土质松散、易于流失，为种植农作物地区。 6、动、植物 （1）植物 交口县境内森林面积较广，树种共有82种，其中有用材林8种，经济林26种，水保林31种，观赏林31种。全县草本植物已知有200种。豆科有山野豌豆、胡枝子、歪头菜、草本苜蓿、野苜蓿、五脉叶等；沙草科有针茅、野古草、黄背草、稗子、金色狗尾草、白茅、羊草、披碱草、山马蔺等；杂草科有艾蒿、铁杆蒿、臭蒿、米蒿、车前子、牛拢二苗、北景天、曼陀罗等。 （2）动物 交口县境内的野生禽类主要有野鸡、石鸡雁、麻雀、喜鹊、乌鸦、猫头鹰、雕、白脸山雀、黄鹂、家燕、布谷鸟、啄木鸟、杜鹃、鹁鸪、岩鸽、斑鸠、红嘴鸦等，还有国家一类保护动物褐马鸡。县境内野生兽类主要有狐、獾、野兔、黄鼠狼、灰狼、麝、狍、鹿、山猪、岩松鼠、田鼠、花鼠、鼹鼠、蝙蝠、刺猬、青蛙等。此外，爬行类有花蛇、青蛇、草蛇、穿山甲、蟾蜍、壁虎、土元、鳖、蝎子、蚯蚓、蜗牛、蜈蚣等；昆虫类有蜻蜓、蝉、蜘蛛、蟑螂、金龟子、蝗虫、屎壳螂、臭虫、蜜蜂、野蜂、大马蜂、蝴蝶、蟋蟀、彩娥、蝼蛄等。 7、矿产资源 交口县主要有煤、硫、铁、铝、石灰岩、白云岩、耐火粘土等14种，含矿面积850平方公里，占总面积的67.1%。其中：煤炭资源属霍西煤田的边缘部分，含矿面积326.2平方公里，稳定可采9#、10#、11#煤层，保有储量约5亿吨左右；铁矿资源含矿面积166.5平方公里，可采储量1926万吨，不适宜规模化开采，属典型的“山西式铁矿”，品位在20%—58%之间；铝土矿赋存于太原组湖田段上部，含矿面积457.6平方公里，探明储量为4.04亿吨，可采储量约1亿吨左右，品位在60%—90%之间；白云岩资源有15个岩层，其中可作为金属镁原料的共有8层，每层厚度1.7—40米，储量约上百亿吨，品位在50%左右。 8、矿产资源 交口县境内矿产资源主要有铜、铁、钴、金、银、锌、铝钒土等金属矿；有煤、石灰石、石膏、蛭石、六丹、磷灰石、水泥灰岩等非金属矿，其中铁矿、石灰石、石膏、花岗石、大理石、水泥灰岩蕴藏量大，开采价值较高。 9、地震烈度 根据中华人民共和国地震基本烈度区划图，该地区为Ⅷ度。 10、水源地 交口县有1个县城集中供水水源地、6个乡镇集中供水水源地。 （1）县城集中供水水源地 交口县县城有1个集中式饮用水水源地，即舍则沟水源地。该水源地位于交口县县城北5km处的舍则沟，舍则沟水源地上游补给面积95km2，植被茂盛，集水条件良好，初步估算该水源地地下水天然资源为28500t/d，可开采的地下水资源20000t/d。此量占总补给量的70.2%。共有3#、5#2口水源井，一级保护区半径85m保护区面积68094m2，二级保护区半径850m，保护区面积3898705m2。 （2）乡镇水源地 根据《吕梁市交口县乡镇集中式饮用水源保护区划分技术报告》，交口县共有6个乡镇水源地：康城镇水神头泉水源地一级保护区，面积0.014km2；双池镇南河滩水源地一级保护区，面积0.016km2；桃红坡镇水源地一级保护区，面积0.0081km2；石口乡水源地一、二级保护区，面积0.05km2；回龙乡水源地一级保护区，面积0.011km2；温泉乡水源地一级保护区，面积0.0081km2。 本项目换热站建设地点为交口县城区，项目河东换热站距最近的舍则沟集中式用水水源地约2.7km，不在水源地保护范围之内。 11、两区规划 11.1生态功能区划 交口县生态功能区划分区系统如下： Ⅰ交口南部人文景观保护生态功能小区 ⅠA交口西部山区生物多样性保护生态功能类单元 ⅠB水头镇北部水源涵养生态功能类单元 ⅠC宝岩河与回龙河上游流域土壤保持生态功能类单元 Ⅱ关帝山中部林业发展与营养物质保持生态功能单元 ⅡA温泉桃红坡西部生物多样性保护生态功能类单元 Ⅲ吕梁东南中山台地农业生态功能小区 ⅢA温泉河流域土壤保持生态功能类单元 ⅢB大麦郊河流域营养物质保持生态功能类单元 ⅢC交口东南部土壤保持生态功能类单元 本项目位于Ⅰ交口南部人文景观保护生态功能小区中的ⅠC宝岩河与回龙河上游流域土壤保持生态功能类单元，项目建设完成后各项污染物能够达标排放或合理处置，且本项目不会对所在位置的土壤环境造成影响，符合交口县生态功能区划的要求。 12.2交口县生态经济区划 交口县生态经济区划分区系统如下： Ⅰ禁止开发区 ⅠA道路水源地及主要文物保护区禁止开发区 Ⅱ限制开发区 ⅡA交口西部限制开发区 ⅡA-1交口西部生态旅游生态经济区 ⅡB交口东北部限制开发区 ⅡB-1峪岸坪林果业生态经济区 Ⅲ优化开发区 ⅢA水头中东部优化开发区 ⅢA-1交口城区综合经济发展生态经济区 ⅢB交口东部优化开发区 ⅢB-1双池煤化工产业生态经济区 Ⅳ重点开发区 ⅣA交口东南部重点开发区 ⅣA-1温泉桃红坡耐材与焦化工业发展生态经济区 ⅣA-2回龙铝镁工业发展生态经济区 ⅣA-3康城钢铁工业与牧业发展生态经济区 ⅣA-4石口农副产品加工生态经济区 本项目位于ⅢA水头中东部优化开发区种的ⅢA-1交口城区综合经济发展生态经济区，符合交口县生态经济区划的要求。 交口县生态经济区划见附图6，交口县生态功能区划见附图7。 14、环境功能区划 （1）环境空气 本项目处于农村地区，根据《环境空气质量标准》（GB3095—2012）中环境空气质量功能分类规定，本区环境空气质量功能应划分为二类区，执行二级标准。 （2）水环境 地表水：根据《山西省地表水水环境功能区划》（DB14/67-2019），本项目所在区域内地表水体属于段纯河，水环境功能为一般源头水保护，水质要求执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。 根据《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中地下水的分类要求：“以人体健康基准值为依据，主要适用于集中式生活饮用水水源及工、农业用水”，本区域地下水应执行Ⅲ类标准。 （3）声环境 本项目位于农村地区，声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 1、环境空气质量现状 本次评价收集了交口县城区2019年空气质量例行监测数据详见下表8。 表8 交口县例行监测点环境空气质量监测结果（单位：ug/m3） 项目 SO2 NO2 PM10 PM2.5 CO O3 年评价指标 年平均浓度 日平均浓度 8小时平均浓度 例行监测值 23 19 77 29 1.2mg/m3 149 标准值 60 40 70 35 4mg/m3 160 是否超标 达标 达标 超标 达标 达标 达标 占标率（%） 38.33 47.5 110 82.86 30 93.13 根据交口县城区例行监测点环境空气质量监测结果可知，除PM10外，其余指标均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类环境空气要求，评价区为不达标区。 2、地表水环境质量现状 距离本项目最近的地表水体为本项目河东换热站西南方50m处的段纯河，项目为收集到段纯河水质监测资料，根据现场踏勘，段纯河现状为断流。项目生活污水及补水排水通过市政污水管网排至交口县污水处理厂，不外排，不会对周围地表水造成影响。 3、地下水环境质量现状 经向附近村民调查，未发现水质异常，地下水水质一般。 4、声环境现状 根据现场踏勘，项目选址均距离居民区附近，声环境质量现状一般。 5、生态环境质量现状 根据现场踏勘，项目选址所在区域自然植被以人工种植的观赏植物为主。生态环境一般。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据本工程所在地的自然环境和社会环境特征，其环境保护目标具体如下： 一、环境保护目标 （1）环境空气保护目标 （GB3095-2012）《环境空气质量标准》二级 （2）地表水环境保护目标 （GB3838-2002）《地表水环境质量标准》Ⅲ类 （3）地下水环境保护目标 （GB/T14848-2017）《地下水质量标准》Ⅲ类 （4）声环境保护目标 （GB3096-2008）《声环境质量标准》2类 二、环境保护对象 根据本项目所在自然和社会环境特征，其环境保护对象见表9。 表9 主要环境保护对象表 序号 环境 要素 保护 对象 相对厂址位置 保护要求 方位 距离（km） 1 环境 空气 河东小区 河东换热站NW 0.04 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 南沟村 南沟换热站E 0.05 后水头村 后水头换热站N 0.02 交口二中教学楼 二中换热站NE 0.07 清华小区 二中换热站SW 0.17 交口二中宿舍区 二中换热站SE 0.02 城关第四小学 迎宾换热站SE 0.3 2 声环境 厂界 -- -- 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准值。 河东小区 河东换热站NW 0.14 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 南沟村 南沟换热站E 0.05 后水头村 后水头换热站N 0.02 交口二中教学楼 二中换热站NE 0.07 清华小区 二中换热站SW 0.17 交口二中宿舍区 二中换热站SE 0.02 3 地表水 环境 段纯河 河东换热站SW 0.05 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质。 4 地下水 环境 厂址附近地下水 // // 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。 5 生态 环境 评价区范围耕地与动植物 评价区范围内 在严格控制项目生态影响的前提下，加强区域生态建设，促进区域生态环境的改善。

评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、环境空气：评价区的大气环境质量按二类区考虑，大气环境质量标准采用《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，详见表10。 表10 环境空气质量标准 污染物名称 取值时间 二级标准浓度限值 浓度单位 SO2 年平均 日平均 小时平均 60 150 500 μg/Nm3 NO2 年平均 日平均 小时平均 40 80 200 CO 日平均 小时平均 4 10 mg/Nm3 O3 日最大8小时平均 小时平均 160 200 μg/Nm3 PM10 年平均 日平均 70 150 PM2.5 年平均 日平均 35 75 2、地表水：根据《山西省地表水水环境功能区划》（DB14/67-2014），本项目所在区域内地表水体属于段纯河，水环境功能为一般源头水保护，水质要求执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准，详见表11。 表11 地表水环境质量标准 项目 pH CODcr BOD5 氨氮 石油类 氟化物 硫化物 标准 6～9 ≤20 ≤34 ≤1.0 ≤0.05 ≤1.0 ≤0.2 3、地下水环境质量标准：根据地下水环境质量功能区划分，评价区属于Ⅲ类区域。执行《地下水质量标准》（GB/T14848—2017）中Ⅲ类区标准，详见表12。 表12 地下水质量标准 单位：mg/L(PH及注明单位除外) 项目 pH 总硬度 氨氮 氟化物 硝酸盐 硫酸盐 氯化物 标准值 6.5～8.5 ≤450 ≤0.50 ≤1.0 ≤20 ≤250 ≤250 项目 总大肠菌群 溶解性 总固体 亚硝酸盐 氰化物 挥发酚 菌落总数 标准值 ≤3.0个/L ≤1000 ≤1.00 ≤0.05 ≤0.002 ≤100个/mL 项目 铅 镉 铁 锰 砷 六价铬 汞 标准值 ≤0.01 ≤0.005 ≤0.3 ≤0.1 ≤0.01 ≤0.05 ≤0.001 4、声环境标准：声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，详见表13。 表13 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 单位：dB（A） 类 别 昼 夜 夜 间 说 明 2 60 50 农村 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、废气：本项目施工期施工扬尘应执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放监控浓度限值，详见表14。 表14 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 污染物 无组织排放浓度限值 监控点 浓度mg/m3 颗粒物 周界外浓度最高点 1.0 2、废水：本项目废水通过市政污水管网，进入县城污水处理厂，生活污水排放执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准要求，详见表15。 表15 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）（单位：mg/L，pH值除外） 项目 pH CODcr BOD5 氨氮 总磷 总氮 SS 动植物油 标准 6.5~9.5 ≤500 ≤350 ≤45 ≤8 ≤70 ≤400 ≤100 3、噪声：施工期噪声执行《建筑施工场界噪声排放标准》（GB12523－2011）中标准要求，详见表16。 表16 建筑施工场界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 噪声限值 昼间 夜间 项目划定的边界 70 55 夜间噪声最大声级超过限值的幅度不得高于15 dB（A） ②运营期换热站厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008），厂界执行2类标准值，详见表17。 表17 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 类 别 昼 间 夜 间 说 明 2 60 50 厂界 3、固废：一般固体执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）的有关规定及2013年修改单；危险废物的暂存、处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单有关规定。 |
| 总量控制指标 | 根据晋环发[2015]25号文件《山西省环保厅建设项目主要污染物排放总量核定办法》，国家对COD，氨氮，SO2，NOX，烟尘，粉尘实行总量控制。 项目运营期无废气产生，只是在采暖期换热站职工产生部分生活污水及补水排水。本项目生活污水及补水排水通过市政污水管网，进入县城污水处理厂。根据《山西省环保厅建设项目主要污染物排放总量核定办法》本项目不属于《国民经济行业分类》（GB/T4754）中采矿业、制造业，电力、燃气及水的生产和供应业，因此本项目不需申请总量。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 本项目包括管道敷设、换热站建设两部分内容。 1、管道敷设 （1）管道敷设施工工艺流程 图6 管道敷设工艺流程图 （2）管道敷设工艺流程简述 本段管线基本都采用无补偿直埋敷设方式，安装采用冷安装。 1）管沟施工 管沟开挖前，应按工程设计图纸标注的定位尺寸在地面上测量放线，对干管、支管定位。按设计标高、坡度开槽,沟槽铲平夯实，做好垫层，沟槽经测量检验合格后，开始安装管道。 2）管道安装 预制保温管可单根吊入沟内安装，也可2根或多跟焊完后吊装，当组焊管段较长时，宜用两台或多台吊车抬吊下管，吊点的位置应使管组平衡。应用柔性宽带起吊，稳起稳放。严禁将管道直接推入沟内。 3）沟槽回填 沟槽的回填要逐层进行,不应有尖角颗粒，并安置标志带。回填土中不准有冻块，混凝土块，树枝等杂物。直埋管回填时要求两侧同时投填，以防止管道偏移，回填要求分层夯实。管道四周回填前，必须检查保温管轴线距离、干管的水平位置及管道与沟槽边的距离是否符合设计要求。承压层与表面层之间的部位按路面要求施工。供热管线破路段要按原状道路做法恢复。 2、补偿器安装 （1）局部地点如穿越公路、铁路处采用顶管，在管道穿越公路前后分别设置无推力直埋套筒补偿器与截断阀，以降低管道轴向应力并便于检修。 （2）地形陡峭处与穿越河流两侧可设置复式拉杆补偿器，其余管段均采用直埋敷设。 3、阀门的安装 （1）分段阀 热水热力网干线应装设分段阀门。分段阀门的间距宜为：输送干线，2000~3000m；输配干线，1000~1500m。根据供热管网的布置，分段阀尽量设在有分支的小室内，控制方式采用手动控制，同时对于DN500以上阀门需设旁通保护装置。 （2）关断阀 为便于供热管网检修和运行，局部管网发生故障需要维修时不影响相邻的管网正常供热，同时为减少管网检修时的泄水损失以及缩短补水时间，迅速恢复供热，在支干线、支线及各户线起点均设置关断阀门。为提高管道关断密封性能，各关断阀门均选用焊接球阀。 （3）放气、泄水阀 管道高点设放气阀，低点设泄水阀，放气阀选用焊接式球阀，泄水阀选用球阀，一级网阀门承压等级为 2.5MPa，耐温为 120℃。 4、阀门安装前应核对阀门的规格型号和检查阀门的外观质量。 5、减压阀安装：减压阀的阀体应垂直安装在水平管道上，前后应装法兰截止阀。安装时应注意方向，不得装反。安装完后，应根据使用压力进行调试； 6、除污器安装：热介质应从管板孔的网格外进入。安装时应设专门支架，但所设支架不能妨碍排污，同时需注意水流方向与除污器方向相同。系统试压与清洗后，应清扫除污器。 7、调压孔板安装：调压孔板是用不锈钢或铝合金制作的圆板，开孔的位置及直径由设计决定。介质通过不同孔径的孔板进行节流，增加阻力损失起到减压作用。安装时夹在两片法兰的中间，两侧加垫石棉垫片，减压孔板应待整个系统冲洗干净后方可安装。 8、防腐保温 本工程采用岩棉作为保温材料，供热管道的保温结构，由内向外是防腐层、保温层、保护层和色漆(或冷底子油)。防腐层为底漆(樟丹或铁红防锈漆)两遍，不涂刷面漆。保温层由选定的保温材料组成。保护层分石棉水泥、沥青玻璃丝布、铝皮、镀锌铁皮等。明装的供热管道为了表示管内输送介质的性质，一般在保护层外涂上色漆。 9、管道焊接 钢管采用焊接方式连接，是严格控制管材的质量以及焊条的选用。 10、路面修复 管道施工完毕并经验收合格后，对被破坏的原有道路、绿化等按原结构、绿化等进行修复。 2、换热站的建设 （1）换热站施工工艺流程 图7 换热站施工工艺流程图及产污环节 （2）换热站工作原理 新建换热站采用一层砖混结构，内设高效智能板式汽-水采暖换热机组、减温器、循环水泵、补水等设备等，施工工艺简单。 热源通过管网直接进入板式换热器一侧，热交换后，高温回水或冷凝水返回管网。二次水通过循环水泵进入板式换热器，被加热后生产出使用于采暖的热水，以满足用户需求。补水泵通过水箱信号、电接点压力表或远传压力信用加配电控制，进行自动补水。 热水系统：供热管网或高温热源（蒸汽或高温热水）流经板式换热器后，将热量传递给采暖系统水，并降温经板式换热器流入软水箱，供采暖系统补水。 采暖系统：采暖系统回水进入换热机组，根据设定的二次网供回水压差设定值自动/手动调节变频循环水泵的转速，升压后，进入板式换热器，获取热量后供至用户。 定压补水系统：根据设定的回水定压值自动调节变频补水泵的转速，将压力稳定在要求的范围内。采暖系统基础压力低于设定值时，补水泵自动开启升压，压力达到设定值时补水泵自停；超过设定值时，安全阀排水泄压，维持采暖系统基础压力恒定。 自动温控系统：根据室外温度变化自动调节采暖供水温度，调节采暖系统的受热量，避免室内温度变化受气候变化而出现的过冷、过热，维持恒温、舒适的室内环境，并最大程度地节省热源。 （3）管道工程 本项目建成后，由于供热介质采用热水，因此，供热管网在正常运行过程中没有废气、废水、固体废物、噪声产生，对环境基本没有影响。 图8 换热站工艺流程图及产污环节 主要污染工序： 本项目产生的污染主要包括施工期和运营期两阶段。 1、施工期主要污染工序 本项目施工期的影响主要为换热站建设及敷设管网建设对环境的影响。 （1）环境空气 施工场地土方开挖、回填过程产生的扬尘； 施工场地土方、建筑材料堆放产生扬尘； 施工材料、建筑垃圾运输过程产生的扬尘、汽车尾气。 （2）水环境 施工活动产生的施工废水、试压及少量清管废水； 施工人员的生活污水。 （3）固体废物 施工期产生的建筑垃圾； 施工人员的生活垃圾。 （4）声环境 施工机械设备噪声； 建筑材料、建筑垃圾运输车辆噪声。 2、营运期主要污染工序 （1）废水 运营期废水主要为软化装置排水、换热站工作人员生活废水。 （2）噪声 运营期噪声主要为换热站设备运行产生的噪声。 （3）固体废物 运营期固体废物主要为职工生活垃圾； 循环水泵、补水泵检修时润滑油系统产生的废棉纱废油。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源（编号） | 污染物名称 | 处理前产生情况 | 处理后排放情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度mg/m3 | 产生量t/a | 浓度mg/m3 | 排放量t/a |
| 大气 污染 物 | — | — | — | — | — | — |
| 水污 染物 | 生活污水 | 废水量 | — | 129.6m3/a | — | 129.6m3/a |
|  |  | CODCr | 300mg/L | 0.039 | 300mg/L | 0.039 |
|  |  | BOD | 160mg/L | 0.021 | 160mg/L | 0.021 |
|  |  | SS | 200mg/L | 0.026 | 200mg/L | 0.026 |
|  |  | 氨氮 | 35mg/L | 0.005 | 35mg/L | 0.005 |
|  | 软化装置排水 | 盐类 | — | 38880m3/a | — | 38880m3/a |
| 固体 废物 | 职工 | 生活垃圾 | 2.7t/a | 0 |
|  | 泵类检修 | 废棉纱、废油 | 0.25t/a | 0 |
| 噪声 | 换热器、水泵等 | 噪声 | ~90dB(A) | ~60dB(A) |
| 主要生态影响： 本项目在施工开挖过程中，会造成地面裸露，加深土壤侵蚀和水土流失，对土地造成破坏和扰动；施工过程中开挖填埋、机械设备碾压，将使管道附近植被遭到破坏。建设单位在施工期结束后应及时对临时占地进行生态恢复，恢复原有植被。 |

环境影响分析

一、施工期环境影响简要分析： 1、施工期大气环境影响分析 施工过程中产生的污染都是暂时的，随着施工过程的结束，影响也将在短期内消失。 1.1施工期大气环境影响分析 本工程管线基本都采用无补偿直埋敷设方式，在设施过程中会涉及少量的土方开挖，保护目标为换热站周围的河东小区、大南沟、后水头村、交口二中、清华小区、城关第四小学等。 （1）施工扬尘 根据《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发〔2018〕22号）、《关于印发<汾渭平原2019-2020年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案>的通知》（环大气〔2019〕98号）、《关于印发山西省打赢蓝天保卫战2020年决战计划的通知》（晋政办发[2020]17号）、《吕梁市扬尘污染防治条例》的要求，建设单位要在施工工地公示扬尘污染防治措施、负责人、扬尘污染防治监督管理主管部门等信息，确保做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”；暂时不能开工的城市建设用地，建设单位应当对裸露地面进行覆盖；超过三个月的，应当进行绿化、铺装或者遮盖。重污染天气预警和采暖季期间，停止各类土石方作业。本项目在施工过程中应当遵循上述通知的要求，认真做好施工期环境保护工作。而且，规模以上建筑工地必须全部安装在线监测和视频监控，并与行业主管部门联网。项目施工过程中当遵循上述通知的要求，认真做好施工期环境保护工作。建筑施工单位必须于开工前15日内向所辖区内环保部门如实申报排放污染物的种类、数量等，并依据建设项目环境保护管理规定的要求，向社会公示项目建设期间环境保护措施，经环保部门审查认可后，方可开工建设。 A、施工工地百分百围挡 施工现场设置高度不低于1.8m的施工围挡（墙），墙体坚固、稳定、清洁美观，围挡下方设置不低于20cm高的防溢座以防止粉尘流失。并设置施工标志牌，标明当地环境保护主管部门的污染举报电话。施工场地应和现有办公、居住区域分离，互不干扰。 脚手架在拆除前，先将脚手板上的垃圾清理干净，清理时应避免扬尘。施工过程中，楼上施工产生的建筑渣土，不得直接从楼上向下倾倒，必须运送至地面。 B、物料堆放百分百覆盖 施工物料应集中堆放，尽量减少扬尘对周围环境的影响。每一块独立裸露地面都采取覆盖措施，覆盖措施包括：钢板、防尘网（布）、绿化、化学抑尘剂，或达到同等效率的覆盖措施。 所有砂石、灰土、灰浆等易扬尘物料都必须以不透水的隔尘布完全覆盖或放置在顶部和四周均有遮蔽的范围内，防尘布或遮蔽装置的完好率必须100%，小批量且在8小时之内投入使用的物料除外。 施工弃方及时清运，避免大风天气对周围环境空气造成污染。 C、出入车辆百分百冲洗 运输车辆驶出工地前，应对车轮、车身、车槽帮等部位进行清理或清洗以保证车辆清洁上路；洗车喷嘴静水压不低于0.5Mpa；洗车污水经处理后重复使用，回用率不得低于90%，回用水水质良好，悬浮物浓度不应大于150mg/L。本项目北侧车辆出入口设置车辆清洗场，施工车辆进出施工场地应对轮胎、车体进行清洗、清洁。施工场所车辆入口和出口30米以内部分的路面上不应有明显的泥印，以及砂石、灰土等易扬尘物料。施工车辆冲洗平台设在车辆出入口附近。 D、施工场地路面百分百硬化 施工场所内车行道路必须全部硬化，任何时候行车道路上不能有明显的尘土，道路清扫时都必须采取洒水措施。 E、拆迁工地百分百湿法作业 拆迁施工场地应定时洒水，以防止浮沉颗粒，在大风日还应适当增加洒水次数避免物料及土方堆存起尘。 F、渣土车辆百分百密闭 渣土运输车辆应采取密闭措施并确保正常使用。渣土车辆安装卫星定位系统，并接入交通运输部联网联控平台。 除此“六个百分之百”环境规范管理要求之外，施工单位必须在实施路面切割、破碎等作业时，采取洒水、喷淋等防尘措施；采取分段开挖、分段回填的方式施工，回填后的沟槽采取覆盖、洒水等防尘措施；使用风钻挖掘地面和清扫施工现场时，进行洒水防尘；及时修复破损路面。对工程物料及土方运输车辆作出限制性规定，施工期间工地不能现场搅拌混凝土，必须使用商品混凝土，施工期间还应加强环境管理、项目建设单位应严格按照有关规定，向当地环保主管部门提供施工扬尘污染防治方案，以减少施工期扬尘对周围环境的影响。 采取以上措施后，降尘效率以70%计，总之，本工程施工期应严格按照以上的措施执行。只要合理规划、科学管理，施工活动不会对场地周围居民造成明显影响，而且随着施工活动的结束，这些污染也将消失。 （2）施工车辆尾气 施工机械排放的尾气主要有CO、NOx、THC等大气污染物；由于工程施工量较小，施工机械数量有限，尾气排放量较小，施工机械设备施工作业时对环境空气的影响范围主要局限于施工区内。预计工程施工作业时对局地区域环境空气影响范围仅限于下风向20-30m范围内，不过这种影响时间短，并随施工的完成而消失。其余地区环境空气质量将维持现有水平，所以施工机械尾气对环境空气影响小。 1.2施工期水环境影响分析 施工期间的废水主要为试压及少量清管废水和设备冲洗废水等仅含有少量混砂，不含其它杂质。 在施工期，通过建设简易沉淀池，将试压及少量清管废水和设备冲洗废水收集沉淀后用于施工场地洒水抑尘。 1.3施工期声环境影响分析 根据工程特征，施工期间的噪声主要来自施工机械和运输车辆的噪声，施工期噪声具有阶段性、临时性和不固定性的特征，不同的施工设备产生的机械噪声声级各不相同。类比同类项目施工经验，本项目施工过程中对周边影响较大的噪声源主要为挖掘机、吊管机、电焊机等施工机械和运输车辆产生的噪声，声级约为80-110dB(A)。环评要求建设单位采取以下防治措施来减轻噪声对周围环境的影响。 ①合理选择施工机械、施工方法、施工场界，尽量选用低噪声设备，在施工过程中，应经常对施工设备进行维护保养，避免由于设备性能减退而使噪声增强的现象发生。 ②降低施工设备噪声：要定期对机械设备进行维护和保养，使其一直保持良好的状态，减轻因设备运行状态不佳而造成的噪声污染；对动力机械、设备加强定期检修、养护； ②合理布局施工场地，噪声大的某些施工设备和操作尽可能远离敏感区。对位置相对固定的机械设备，能于室内操作的尽量进入操作间，不能进入操作间的，可适当建立单面声障； ③按规定操作机械设备，模板、支架装卸过程中，尽量减少碰撞声音； ④减少交通噪声，大型载重运输车辆在进出施工场地、周围村庄时应限制车速，并杜绝鸣笛。 ⑤施工期噪声应按《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)进行控制，应合理安排施工时间，尽量避免高噪声设备同时施工，在夜晚22时至翌日6时应禁止高噪声设备的施工。另外，施工过程中业主应充分协调好关系，确保不发生环境纠纷。 ⑥降低人为噪声，按规划操作机械设备，模板、支架装卸过程中尽量减少碰撞声音，不用哨子、笛等指挥作业。 ⑦尽可能以液压工具代替气动工具，尽量压缩工区汽车数量与行车密度，适当降低车辆速度。 在采取以上噪声防治措施后，可有效降低施工噪声对周围环境的影响，能够满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中昼间噪声限值要求。施工期施工及运输噪声源属短期、暂时性的影响来源，但考虑到多种施工噪声的叠加作用，对施工期噪声影响的控制应由当地环保主管部门和监理单位配合监督执行。 随着施工的结束，噪声对环境的影响也将消失。 1.4施工期固体废物影响分析 本项目不设施工营地。施工期产生的固体废物主要为管沟开挖过程中产生的弃土、建筑垃圾和生活垃圾。 施工过程中的产生的废管材、废砂浆、混凝土块等，应由各施工队妥善处理，及时清运；废焊条不能随便丢弃，应统一收集后外售。生活垃圾可用垃圾桶集中收集后，由环卫部门统一收集处置。工程挖方量大于填方量弃土较少，用于市政建设不在施工现场堆存。 1.5施工期生态环境影响分析 施工期生态环境影响主要表现在管线施工及临时占地破坏地表结构、地表裸露、土方及材料的堆存加剧水土流失。为减轻施工期生态环境影响，评价提出以下防治措施： （1）土方、砂石料堆放时做好前期准备工作，对堆放量和运出量、使用量进行估算，尽量缩短堆放的时间；如果土方不能及时清运或者回填土需要长时间的堆放，土方堆放场周围应建设导流沟，使雨水及时的沿导流沟排出，减少雨水冲刷造成的水土流失； （2）施工期应尽量避开雨天，并及时夯实地面，减少水土流失； （3）施工完成后尽快覆土回填； （4）施工期结束后原有道路恢复原有路面；荒地部分进行生态恢复，植被覆盖，但要避免深根类植物的种植。采取以上措施后，能够有效降低施工期生态环境影响。

二、本项目营运期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 本项目运营期无大气污染物产生，不会对周围环境空气产生不利影响。 2、水环境影响分析 1）评价等级 根据《环境影响评价技术导则·地表水环境》（HJ2.3-2018）规定的评价等级确定依据，进行地表水环境影响评价等级确定。判定依据见表18。 表18 评价工作等级判定（技术导则） 评价等级 判定依据 排放方式 废水排放量Q/（m3/d）；水污染物当量数W/（无量纲） 一级 直接排放 Q≥20000或W≥60000 二级 直接排放 其他 三级A 直接排放 Q<200或W<6000 三级B 间接排放 -- 本项目生活污水、软化装置排水通过市政污水管网，进入交口县污水处理厂，不外排。结合上述评价级别判断，结合当地环境状况、行业污染特点及本项目采取的环保措施，确定本项目地表水环境影响评价等级为三级B。 2）污染源排放量核算 （1）生产废水 本项目换热站产生的废水为软化水装置排水，为清净下水，排水总量为216m3/d（38880m3/a）。 （2）生活废水 本项目职工生活污水产生量为0.72m3/d（129.6m3/a）。生活污水的主要污染物为COD、BOD、SS、氨氮等。 本项目生活污水间接排放，本项目废水污染物排放信息表见表19。 表19 废水污染物排放信息表 序号 排污口编号 污染物种类 排放浓度（mg/L） 日排放量（t/d） 年排放量（t/a） 1 DW001 COD 300 0.000216 0.039 BOD5 160 0.0001152 0.021 SS 200 0.000144 0.026 NH3-N 35 0.0000252 0.005 全厂排放口合计 COD 0.000216 0.039 BOD5 0.0001152 0.021 SS 0.000144 0.026 NH3-N 0.0000252 0.005 本项目生活污水、软化装置排水通过市政污水管网，进入交口县污水处理厂。交口县污水处理厂处理能力为0.6万m3/h，污水处理工艺采用原预处理+改造A2/O+反硝化深床滤池+混凝沉淀过滤处理工艺，能够满足本项目排水需求。 现交口县市政污水管网已铺设至本项目换热站所在区域，预留有本项目污水接入点，污水排入市政管网后进交口县污水处理厂处理，故本项目生活污水最终进入交口县污水处理厂的处理措施可行。 表20 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号 废水类别 污染物种类 排放去向 排放规律 污染治理设施 排放口编号 排放口设置是否符合要求 排放口类型 污染治理设施编号 污染治理设施名称 污染治理设施工艺 1 生活污水 COD、BOD5、SS、NH3-N 交口县污水处理厂 连续 / / / DW001 (是 (否 / 2 软化装置排水 SS、盐类 连续 / / / DW001 (是 (否 / 表21 废水污染物排放执行标准表 序号 排污口编号 污染物种类 污染治理设施 名称 浓度限值/（mg/L） 1 DW001 COD 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准要求 500 BOD5 350 SS 400 NH3-N 45 表22 地表水环境影响评价自查表 工作内容 自査项目 影响识别 影响类型 水污染影响型(；水文要素影响型( 水环境保护目标 饮用水水源保护区(；饮用水取水(；涉水的自然保护区(；重要湿地(； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地(；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体(；涉水的风景名胜区(；其他( 影响途径 水污染影响型 水文要素影响型 直接排放(；间接排放(；其他( 水温(；径流(；水域面积( 影响因子 持久性污染物(；有毒有害污染物(；非持久性污染物(；pH值(；热污染(；富营养化(；其他( 水温(；水位（水深）(；流速(；流量(；其他( 评价等级 水污染影响型 水文要素影响型 一级(；二级(；三级A(；三级B( 一级(；二级(；三级( 现状调查 区域污染源 调查项目 数据来源 已建(；在建(；拟建(；其他( 拟替代的污染源( 排污许可证(；环评(；环保验收(；既有实测(；现场监测(；入河排放口数据(；其他( 受影响水体水环境质量 调查时期 数据来源 丰水期(；平水期(；枯水期(；冰封期( 春季(；夏季(；秋季(；冬季( 生态环境保护主管部门(；补充监测(；其他( 区域水资源开发利用状况 未开发(；开发量40 %以下(；开发量40 %以上( 水文情势调查 调查时期 数据来源 丰水期(；平水期(；枯水期(；冰封期( 春季(；夏季(；秋季(；冬季( 水行政主管部门(；补充监测(；其他( 补充监测 监测时期 监测因子 监测断面或点位 丰水期(；平水期(；枯水期(；冰封期( 春季(；夏季(；秋季(；冬季( （） 监测断面或点位个数 （）个 现状评价 评价范围 河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2 评价因子 （） 评价标准 河流、湖库、河口：Ⅰ类(；Ⅱ类(；Ⅲ类(；Ⅳ类(；Ⅴ类( 近岸海域：第一类(；第二类(；第三类(；第四类( 规划年评价标准（） 评价时期 丰水期(；平水期(；枯水期(；冰封期( 春季(；夏季(；秋季(；冬季( 评价结论 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况(：达标(；不达标( 水环境控制单元或断面水质达标状况(：达标(；不达标( 水环境保护目标质量状况(：达标(；不达标( 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况(：达标(；不达标( 底泥污染评价( 水资源与开发利用程度及水文情势评价( 水环境质量回顾评价( 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体情况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况( 达标区( 不达标区( 影响预测 预测范围 河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2 预测因子 （） 预测时期 丰水期(；平水期(；枯水期(；冰封期( 春季(；夏季(；秋季(；冬季( 涉及水文条件( 预测情景 建设期(；生产运行期(；服务期满后( 正常工况(；非正常工况 污染控制和减缓措施方案( 区（流）域环境质量改善目标要求情景( 预测方法 数值解(；解析解(；其他( 导则推荐模式(；其他( 影响评价 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 区（流）域水环境质量改善目标(；替代消减源( 水环境影响评价 排放口混合区外满足水环境管理要求( 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标( 满足水环境保护目标水域水环境质量要求( 水环境控制单元或断面水质达标( 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求( 满足区（流）域水环境质量改善目标要求( 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价( 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价( 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求( 污染源排放量核算 污染源名称 排放量/（t/a） 排放浓度/（mg/L） （） （） （） 替代源排放情况 污染源名称 排污许可证编号 污染物名称 排放量/（t/a） 排放浓度/（mg/L） （） （） （） （） （） 生态流量确定 生态流量：一般水期（）m3/s；鱼类繁殖期（）m3/s；其他（）m3/s 生态水位：一般水期（）m；鱼类繁殖期（）m；其他（）m 防治措施 环保措施 污水处理设施(；水文减缓设施(；生态流量保障措施(；区域消减(；依托其他工程措施(；其他( 监测计划 环境质量 污染源 监测方式 手动(；自动(；无监测( 手动(；自动(；无监测( 监测点位 （） （） 监测因子 （） （） 污染物排放清单 ( 评价结论 可以接受(；不可以接受( 注：“(” 为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项；“备注”为其他补充项 3、固废污染影响因素分析 本项目运营期固体废物主要为职工生活垃圾、检修产生的固废。 （1）一般固体废物 本项目劳动定员共计30人，生活垃圾按每人每天产生0.5kg计，则本项目生活垃圾产生量为2.7t/a，集中收集后由环卫部门统一处理，不外排。 （2）危险废物 本项目在循环水泵、补水泵润滑油系统维修时会产生少量废棉纱、废机油，根据类比，每座换热站废棉纱、废机油产生量约为0.05t/a，5座换热站共计0.25t/a。对照《危险废物名录》（2016版），废棉纱、废机油属于危险废物（HW08）。本项目危险废物不在换热站内保存，由交口县公用事业管理中心统一回收至危废暂存间，统一收集后定期交由有资质单位处理。 废棉纱、废机油收集后贮存于PVC塑料桶，塑料桶存放于危废暂存间。 建设单位委托具有危废处理资质的公司对本项目产生的危废进行处置。建设单位应综合考虑受委托单位的危废处理资质、处理能力、处理负荷、运输距离等情况合理选择危废处置公司，确保危废能够全部无害化处置。 采用塑料桶收集并在桶外贴上有害物质的标志，禁止将危险废物混入一般废物中，并在固废暂存区设置危险废物暂存区。危废暂存区地面及裙角采用耐腐蚀硬化、防渗处理，废险废物的贮存场所必须具有“三防”（防渗漏、防扬散、防流失）措施，存储区四周设置围堰，设置危险废物识别标志。危险废物厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求，危险废物的转移必须按照《危险废物转移联单管理办法》（国家环保总局第5 号令）执行转移联单制度。 通过以上措施确保危险废物贮存场所不会对环境产生不良影响。 综上，项目营运过程中产生的固体废物均得到妥善处理，处理率达到100%，并充分回收利用有价值的物质，做到减量化、无害化，对环境无影响。 4、噪声环境影响分析 （1）主要噪声源 项目在营运期产生的噪声主要来自换热站循环水泵、补水泵、排气阀等运行噪声等， 主要设备噪声源强见表23。 表23 工程主要设备噪声源强 序号 噪声源 声压等级 dB（A） 噪声 类型 声学 特点 治理措施 治理后 声压级 dB（A） 1 水泵 70 机械性 连续 进、出口加装软接头，减震处理、换热站建筑隔声并设置隔声门窗 60 2 排气阀 70 气体动力 间断 锅炉排烟出口加装消声器、换热站建筑隔声并设置隔声门窗 60 （2）噪声影响预测分析 为说明项目对周边环境的影响，环评进行预测评价。 评价采用《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009）中推荐的预测模式，噪声预测模式如下： i）点声源衰减模式： - ii）建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（）计算公式： 式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等声级贡献值，dB（A）； LAi—i声源在预测点产生的A声级，dB（A）； T—预测计算的时间段，s； ti—i声源在T时间段内的运行时间，s。 iii）预测点的预测等效声级（）计算公式： 式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； Leqb—预测点的背景值，dB（A）。 ④预测结果与评价 利用预测模式计算出各设备影响噪声值，根据能量合成法则叠加各设备噪声对各预测点声学环境造成的贡献值。环境噪声预测结果见表24。 表24 厂界噪声预测结果 单位：dB(A) 测点位置 昼 间 夜间 背景值 贡献值 预测值 背景值 贡献值 预测值 东侧 -- 58.4 58.4 -- 49.6 49.6 南侧 -- 58.3 58.3 -- 48.6 48.6 西侧 -- 59.4 59.4 -- 48.3 48.3 北侧 -- 59.2 59.2 -- 48.8 48.8 敏感点（河东小区） -- 27.4 27.4 -- 16.8 16.8 敏感点（南沟村） -- 24.4 24.4 -- 15.6 15.6 敏感点（后水头村） -- 33.2 33.2 -- 33.2 33.2 敏感点（交口二中教学楼） -- 22.5 22.5 -- 12.7 12.7 敏感点（清华小区） -- 14.8 14.8 -- 4 4 敏感点（交口二中宿舍区） -- 32.4 32.4 -- 23.6 23.6 根据上表噪声预测结果显示，本项目厂界昼间噪声预测值58.3~59.4dB(A)之间，夜间噪声预测值48.3~49.6dB(A)之间，均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准昼间限值，敏感点昼间、夜间噪声预测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，表明对周围的声环境影响较小。 5、环境管理与监测计划 （1）日常管理要求 为保证换热站换热设备的正常运行及对各村庄的供暖，针对换热站制定以下管理制度： 1、运行值班人员对换热站负有监视、操作及事故处理的职责，当班必须按照巡检路线至少进行一次巡回检查并做好巡回检查记录和设备运行台账。 2、非工作人员不得私自入内，工作需要时必须经组长批准并办理登记手续。 3、操作人员必须严格按照操作规程进行操作，建立设备操作台账，明确操作时间、操作部位及操作原因及结果。 4、发生事故及时向组长汇报，查明事故原因及时进行处理并做好处理记录。 5、当班值班人员负责换热站各设备及运行环境的卫生，确保工作环境干净、整洁，地面无杂物。 6、换热站设备维护及修理由专职维护人员完成，并做好设备检修记录。 7、做好设备各种技术管理及维修工具的保管。 8、做好交接班工作，并认真填写交接班记录。 （2）监测计划（噪声） 监测布点：在换热站界外1m处各布设4个噪声监测点。 监测项目：L10、L50、L90、LAeq。 监测时间与频次：连续2天，每天昼夜各1次。记录监测点的具体位置，监测点与主要噪声源的相对位置。运营期厂界噪声每季度监测一次。 监测方法：按《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）相关测量方法进行。噪声测量仪器应使用积分式声级计或相同功能的其他测量仪器测量。 监测要求：要求记录监测点的具体位置（相对主要建筑物的位置、距离），主要噪声源。 测量仪器：噪声测量仪器应使用积分式声级计或相同功能的其他测量仪器测量。 （3）环保措施 表25 项目环保设施一览表 内容 类型 污染源名称 污染物 环保措施 环保投资 （万元） 预期治理效果 水环境污染 办公区职工 生活污水 通过市政污水管网，进入县城污水处理厂 -- 满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准要求 软化装置 生产 废水 -- 固体 废物 办公生活 垃圾 集中收集后由环卫部门统一处理，不外排 -- -- 危险废物 废棉纱、废机油 不在换热站内保存，由交口县公用事业管理中心统一回收至危废暂存间，统一收集后定期交由有资质单位处理 -- 危险废物的暂存、处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单有关规定 声环境 污染 循环水泵、补水泵、排气阀等 噪声 要求在水泵进、出口加装软接头，减震处理、换热站建筑隔声并设置隔声门窗 30.0 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准值 （4）污染物排放清单 污染物排放清单见表26。 6、信息公开 根据《企业事业单位环境信息公开办法》，《“十三五”环境影响评价改革实施方案》（环环评[2016]95号）及《排污许可证管理暂行规定》的要求企业应当建立健全环境信息公开制度，通过公司网站、企业事业单位环境信息公开平台或者当地报刊等便于公众知晓的方式公开环境信息，主要公开内容为： （1）项目投运前 ①向社会公开主要申请内容，包括排污单位基本信息、拟申请的许可事项、产排污环节、污染防治设施。 ②向社会公开并向环保部门备案建设项目环境保护设施竣工验收报告。 （2）项目投运后信息公开内容 ①基础信息，包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模； ②排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量； ③防治污染设施的建设和运行情况； ④建设项目环境影响评价及其它环境保护行政许可情况； ⑤突发环境事件应急预案； ⑥其它应当公开的环境信息。如自行监测工作开展情况及监测结果。 为了全面贯彻和落实国家以及地方环境保护政策、法律、法规，保护本工程周围环境，保证企业中各环保设施正常运行，企业污染物达标排放。 7、减排效益和环境效益 7.1减排效益 集中供热工程可以有效地改善当地采暖期的大气环境质量，在集中供热实施后，大部分的锅炉可以停用，从原来各户在采暖期燃煤运输、贮存以及灰渣运输和排放上考虑，可以节约燃煤，增加资源的利用率；减少由于运输带来的沿线的扬尘问题；减少各户露天存煤的煤尘问题；集中供热可以实现灰渣的综合利用，避免了各户原来灰渣无序倾倒的问题。从资源的节约和对运输、燃烧的大气污染的排放、灰渣的综合利用等一系列的环境问题上，集中供热的实施能够很有效的解决，环境效益显而易见，对当地环境空气的改善，人民生活质量的提高非常有必要。 7.2环境效益 本项目通过提供集中供暖，相对于采用分散小锅炉供热每年减少烟尘排放686.875t/a，减少SO2排放659.4t/a，减少NOx排放129.682t/a，减少灰渣排放5077.38t/a，将明显改善当地的大气环境，充分体现环保效益和社会效益。

表26   污染物排放清单

| 内容 类型 | 污染源名称 | 污染物 | 产生情况 | 环保措施 | 排放情况 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度(mg/m3) | 产生量(t/a) |  | 浓度(mg/m3) | 排放量 (t/a) |  |
| 废水 | 生活污水 | 废水量 | — | 129.6m3/a | 通过市政污水管网，进入县城污水处理厂 | — | 129.6m3/a | 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准要求 |
|  |  | CODCr | 300mg/L | 0.039 |  | 300mg/L | 0.039 |  |
|  |  | BOD | 160mg/L | 0.021 |  | 160mg/L | 0.021 |  |
|  |  | SS | 200mg/L | 0.026 |  | 200mg/L | 0.026 |  |
|  |  | 氨氮 | 35mg/L | 0.005 |  | 35mg/L | 0.005 |  |
|  | 软化装置排水 | 盐类 | // | 38880m3/a |  | // | 38880 |  |
| 固废 | 职工 | 生活垃圾 | // | 2.7t/a | 由垃圾桶收集后，定期清运至环卫部门指定地点处理 | // | 0 | 合理处置 |
|  | 泵类检修 | 废棉纱、废油 | // | 0.25t/a | 不在换热站内保存，由交口县公用事业管理中心统一回收至危废暂存间，统一收集后定期交由有资质单位处理 | // | 0 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单有关规定 |
| 噪声 | 产噪设备 | 噪声 | 75～95dB（A） | 选用低噪声设备；建筑隔声，安装隔声门窗；基础减震；单独设置水泵隔声间；安装吸声材料；进出水管道安装避震 | 昼间小于60dB(A)，夜间小于50dB(A) | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）中2类 |

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染 物 | — | — | — | — |
| 水污 染物 | 生活污水 | CODCr BOD SS 氨氮 | 通过市政污水管网，进入县城污水处理厂 | 达标排放 |
|  | 软化装置排水 | 盐类 |  |  |
| 固体 废物 | 职工生活 | 生活垃圾 | 环卫部门统一处理 | 合理处置 |
|  | 泵类检修 | 废棉纱、废油 | 不在换热站内保存，由交口县公用事业管理中心统一回收至危废暂存间，统一收集后定期交由有资质单位处理 |  |
| 噪声 | 水泵等 | 噪声 | 选用低噪声设备；建筑隔声，安装隔声门窗； 基础减震；单独设置水泵隔声间；安装吸声材料；进出水管道安装避震 | 达标排放 |
| 生态保护措施及预期效果 本项目在施工开挖过程中，会造成地面裸露，加深土壤侵蚀和水土流失，对土地造成破坏和扰动；施工过程中开挖填埋、机械设备碾压，将使管道附近植被遭到破坏。建设单位在施工期结束后应及时对临时占地进行生态恢复，恢复原有植被。 |

结论与建议

一、结论： 1、项目概况 交口县公用事业管理中心利用本公司回转窑系统余热热源对交口县河东、迎宾、后水头、南沟、二中5个片区进行供热，新增供热面积49万㎡，供热总面积达166万㎡。本项目建设内容包括河东、迎宾、后水头、南沟和二中片区5座换热站及配套设施、现有一次供热主管网到新建换热站之间的一次供热支管网和换热站出来后的二次主干管网，升级改造内容为现有首站及其换热站。 2、环境质量现状 大气：根据交口县城区例行监测点环境空气质量监测结果可知，除PM10外，其余指标均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类环境空气要求，评价区为不达标区； 地表水：距离本项目最近的地表水体为本项目河东换热站西南方50m处的段纯河，项目为收集到段纯河水质监测资料，根据现场踏勘，段纯河现状为断流。项目生活污水及补水排水通过市政污水管网排至交口县污水处理厂，不外排，不会对周围地表水造成影响； 地下水：经向附近村民调查，未发现水质异常，地下水水质一般； 声环境：根据现场踏勘，项目选址均距离居民区附近，声环境质量现状一般； 生态环境：根据现场踏勘，项目选址所在区域自然植被以人工种植的观赏植物为主。生态环境一般。 3、污染物排放情况 ①大气污染物排放 本项目运营期无大气污染物产生，不会对周围环境空气产生不利影响 ②水污染物排放 项目产生的生活污水、软化装置排水通过市政污水管网，进入县城污水处理，各类废水水质简单，满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准要求厂。 ③固体废物 本项目产生的固体废物主要为职工生活垃圾、检修产生的固废。一般固体废物为生活垃圾，集中收集后由环卫部门统一处理，不外排；危险废物不在换热站内保存，由交口县公用事业管理中心统一回收至危废暂存间，统一收集后定期交由有资质单位处理。 ④噪声 本项目运营期主要噪声源为循环水泵、补水泵、排气阀等产生的设备噪声，要求在水泵进、出口加装软接头，减震处理、换热站建筑隔声并设置隔声门窗，噪声排放可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准值。 4、环境保护措施及主要环境影响 本项目运营期无废气外排； 废水排入通过市政污水管网，进入县城污水处理厂，满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准要求； 本项目换热站为独立建筑，水泵的进、出口加装软接头，基础采用减振，安装隔声门窗、排气阀加装消声器等措施，通过采取相应措施后，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》标准要求； 生活垃圾由环卫部门统一处理，不外排，危险废物不在换热站内保存，由交口县公用事业管理中心统一回收至危废暂存间，统一收集后定期交由有资质单位处理。 因此，本项运营期各污染物均能达标排放或合理处置。 5、环境影响经济损益 本项目为集中供热管网敷设及新建、改造换热站项目，项目建成后替代区域燃煤小锅炉供暖，减少了燃煤锅炉供热的大量污染物排放，显著提高的乡镇环境水平和生活水平。 6、环境管理与监测计划 运行值班人员对换热站负有监视、操作及事故处理的职责，当班必须按照巡检路线至少进行一次巡回检查并做好巡回检查记录和设备运行台账；非工作人员不得私自入内，工作需要时必须经组长批准并办理登记手续、换热站设备维护及修理由专职维护人员完成，并做好设备检修记录等。 项目运营期企业应严格按照监测计划要求，对本项目产生的有厂界噪声进行定期监测，并建立污染物排放情况台账。 7、环境影响可行性结论 本项目投产并采取本次评价规定的环保措施后，污染物排放量较少。项目实现集中供热后，可降低供热成本，节约大量能源；可以改善环境质量，使交口县空气质量明显改善，噪声明显降低，对交口县城市建设和生态发展起到重要作用；可以提高供热质量，改善居民生活和工作条件。因此，在认真贯彻执行国家的环保法律、法规，认真落实所有的污染防治措施和本评价提出的污染防治对策的基础上，从环评的角度，新建交口县河东、迎宾、后水头、南沟、二中5个片区换热站及部分换热站升级改造项目的建设是可行的。 二、建议 （1）项目应设专人负责日常环保工作，加强环保管理建立健全生产环保规章制度和污染源管理档案。 （2）强化安全生产意识，加强安全管理，建立、健全各项安全管理制度。对项目进行风险评估，制定并实施各种风险事故预防措施和应急预案，确保安全稳定运行，将风险事故的环境影响降低到最低程度。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附图、附件： 附图1 项目地理位置图（应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等） 附图2 项目四邻关系及环境敏感目标图 附图3 项目平面布置图 附图4 交口县城一次管网与换热站相对位置关系图 附图5 交口土地使用规划图 附图6 交口县生态经济区划图 附图7 交口县生态功能区划图 附件1 委托书 附件2 其他与环评有关的行政管理文件 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。 1．大气环境影响专项评价 2．水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3．生态影响专项评价 4．声影响专项评价 5．土壤影响专项评价 6．固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

附件1：

附件2：

附件3：

附件4：

附件5：

# Text boxes

改造换热站外围

改造换热站内部

改造换热站内部

改造换热站外围

tn-tw

tn-twd

现有换热站

本次新建换热站

附图1 项目地理位置图

城关第四小学

40m

50m

20m

180m

170m

20m

二中教学楼

70m

300m

河东小区

清华小区

大南沟

后水头村

后水头村

二中宿舍区

附图2 项目四邻关系及环境敏感目标图

N

段

纯

河

段

纯

河

50m

90m

软化

水箱

控制室

汽水采暖换热机组

值班、休息间

12.9m

全自动软水器

9.0m

附图3 项目平面布置图

后水头、南沟、二中片区换热站布置图

软化

水箱

控制室

汽水采暖换热机组

值班、休息间

11.7m

全自动软水器

9.0m

河东、迎宾片区换热站布置图

迎宾热力站12万m2

附图4 交口县城一次管网与换热站相对位置关系图

附图5 交口土地使用规划图

附图6 交口县生态经济区划

附图7 交口县生态功能区划